建设项目环境影响报告表

(送审稿)

项目名称：红原县G248线兰马路、G347线南德路

公路大中修工程搅拌站项目

建设单位(盖章)：  阿坝藏族羌族自治州公路管理局

红原公路管理分局

编制单位：阿坝州中天环境工程咨询有限公司

编制日期：二〇二〇 年 七 月

建设项目基本情况                                   （表一）

| 项目名称 | 红原县G248线兰马路、G347线南德路 公路大中修工程搅拌站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局 |
| 法人代表 | **** | 联系人 | **** |
| 通讯地址 | 阿坝州红原县阳嘎中街 |
| 联系电话 | 1399042**** | 传真 | / | 邮政编码 | 624400 |
| 建设地点 | 红原县安曲镇 |
| 立项 审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 12666.73 | 建筑面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 57.8 | 环保投资占总投资比例(%) | 11.56 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产 日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 根据阿坝藏族羌族自治州公路管理局对全州普通国省干线公路大中修工程计划安排，2020年度，阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局将进行“红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程”（下称“大中修工程”）的实施，共维修23.874公里，其中：G248线兰马路龙日乡尕玛村查针梁子至壤口乡壤口村俄么塘花海段公路中修工程整治路段长度11.913 公里，路基宽8.5~10m，共分为二段（K833+743 ~ K842+000、K843+000 ~ K846+656 ）；G347线安曲镇阿坝交叉路口至哈拉玛村海子山段大修工程，起于安曲镇阿坝交叉路口（K2892+039），止于安曲镇哈拉玛村海子山( K2904+000)，全长11.961 公里，路基宽7.5~8.5m。 结合道路大中修工程实际需要，需设置一处临时搅拌站为工程提供沥青混凝土和水泥稳定土，为此，阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局在大中修工程沿线及周边选址对比后，拟选择在红原县安曲镇原有临时搅拌站场地内进行本次“红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程搅拌站项目”（下称“本项目”）的建设。 项目总投资500万元，占地面积约12666.73m2，建设内容包括：安装生产能力120t/h的沥青混凝土搅拌装置1套和250t/h的水泥稳定土拌合站1套，并配套设置砂、石原料库房、水泥筒仓，以及沥青、重油、柴油储罐。根据“大中修工程”工程量核算，本项目总生产沥青混凝土约42000t和水泥稳定土约50000t，全部用于大中修工程施工，不对外销售。项目劳动定员8人，加工时段为2020年8月~2020年11月，项目采用一班制，每班工作8h，大中修工程施工结束后即拆除本项目所有设备，并对项目用地进行恢复。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 157 等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路）”，“大中修工程”无需编制环境影响评价文件，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“十九、非金属矿物制品业 57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 全部”，根据《环境保护法》、《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规要求，建设单位应编制环境影响报告表。阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局委托阿坝州中天环境工程咨询有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，按照有关技术规范，编制完成《阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程搅拌站项目环境影响报告表》。 二、项目可行性分析 1、产业政策符合性 本项目进行沥青混凝土和水泥稳定土的生产，根据《促进产业结构调整暂行规定》及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修正），属于允许类，项目符合相关产业政策。 2、规划选址合理性分析 阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局在大中修工程沿线及周边进行了拟选址场地调查及比选，在临近施工路段、尽量减少新增占地、尽量远离居民等原则下进行了比选，拟选址于G248线+650距公路600米右侧——红原县安曲镇原有沥青搅拌站场地（原设备已全部拆除、场地未完全恢复）。 项目用地取得了红原县林业和草原局出具的《关于国道248线和国道347线公路大中修工程拌合站建设用地涉及林地、基本草原、自然保护区和湿地情况的复函》（红林草函[2020]93号），“经我局核实，所提供的范围不属于林地、基本草原、自然保护区，但属于湿地，若需占用，请按照相关程序办理征占手续”。 阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局与尼格里签订了租赁协议，租赁场12666.73m2用于本项目建设，并出具了《关于确定国道248线和国道347线公路大中修工程拌合站临时建设用地的函》（红路函[2020]13号），经安曲镇人民政府确认“经镇村核实，建站所涉及草场为尼格里牧户草场，现双方协商、达成共识，同意使用该场地建站。” 根据现场踏勘，项目周边主要为草地、白河和散居牧民，项目外环境关系见表1-1及附图2。 表1-1 项目外环境关系一览表 项目外环境关系 位 置 边界距离(m） 外环境性质 规模 牧民 项目东面 1000m 牧民 1户 藏家乐 650m 藏家乐 / 牧民 700m 牧民 1户 牧民 650m 牧民 1户 牧民 650m 牧民 1户 牧民 项目南面 700m 牧民 1户 白河 项目西面 相邻 河流 / 白河 项目北面 相邻 河流 / 根据现场踏勘，项目周边主要为草地、白河和散居牧民。 项目利用原有沥青搅拌站用地，不新增占地，距离施工道路较近、运距短，外环境关系较简单、无明显环境制约因素，因此本项目选址较合理。 三、项目建设规模 1、项目产品方案 本项目生产沥青混凝土约42000t、水泥稳定土50000t，具体产品方案表如下。 表1-2 本项目产品方案一览表 序号 名称 产量 规格 1 沥青混凝土 27000t AC-13C 2 15000t AC-16C 3 水泥稳定土 50000t 小计 92000t / 2、项目组成及主要环境问题 本项目占地面积12666.73m2，主要建设内容包括：安装生产能力120t/h的沥青混凝土搅拌装置1套和250t/h的水泥稳定土拌合站1套，并配套设置砂、石原料库房水泥筒仓，以及沥青储罐、重油储罐。 本项目组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目主要环境问题 工程 分类 项目 名称 建设内容 可能产生的环境问题 施工期 营运期 主体 工程 沥青混凝土 搅拌主机楼 设置1套BHL5000型沥青混凝土搅拌装置，实际生产能力为120t/h，装置包括：配料机、螺旋输送机、搅拌主机、加热滚筒、沥青储罐、称量系统、控制系统等组成。 噪声、废渣、粉尘、废水 噪声、沥青烟气、固废、燃油废气 水泥稳定土 搅拌主机楼 设置1套WBC750型水泥稳定土拌和站，实际生产能力为250t/h，装置包括：搅拌主机、配料机、皮带输送机、筒仓、称量系统、控制系统等组成。 噪声、粉尘、固废 辅助及公用 工程 运输系统 厂内围绕搅拌楼和原料库房设置运输通道；原料进厂、产品出厂均由汽车运输，原料由原料厂家配车运输，产品由施工单位运至施工现场。 扬尘、 噪声 车辆清洗区 新建车辆清洗设施1套 洗车废水 办公生活设施 办公室 位于场地东侧，临时办公。 生活污水 生活垃圾 仓储 工程 筒仓 3个，50t，其中矿粉罐1个、水泥罐2个，用于矿粉和水泥储存。 筒仓自带配套除尘设施。 粉尘 重油罐 1个，50t，用于搅拌烘干燃烧用重油储存。 废气 柴油罐 1个，40t，用于沥青储罐保温燃烧用柴 储存。 废气 沥青罐 3个，50t，用于原料沥青储存。 废气 原料库房 2个，用于砂石骨料堆存，四面封闭式设置。 扬尘 环保 工程 旱厕 新建旱厕，设集水池 废水 烟气处理设备 1套，用于处理沥青搅拌站烟气。 风机风量为27200m3/h，采用“重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附”工艺。 拟设15m高排气筒，为保证达标排放及减小对周围影响，增高至25m。 废气、固废 粉尘处理设备 1套，布袋除尘装置，用于处理水泥稳定土搅拌站产生的粉尘。设15m高排气筒排放 废气、固废 3、公用工程 （1）供水 生活用水使用桶装水；施工用水采用河水。 （2）排水 项目车辆清洗水沉淀后循环使用，不外排。生活污水经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放，不会对地表水造成影响。 （3）供电 由市政电网接入。 （4）原料运输、储存及卸载方式 项目生产过程中原辅材料主要为砂、碎石、矿粉、水泥、沥青和燃油。生产所需砂、碎石经运输车辆运至公司后堆放在砂石原料仓；矿粉和水泥采用密闭的罐车运输到厂区，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到原料筒仓中储存；沥青采用密闭的罐车运输到厂区，用管将罐车的出料口与储罐的进料口连接，采用泵将罐车中的沥青输送到储罐中储存。重油及柴油经罐车运输到厂区，用管道将运输罐车的出口与储油罐连接，采用泵将罐车中的油输送到储罐中储存。 四、主要设备及原辅材料、能源消耗情况 本项目主要设备清单见表1-4。 表1-4 主要生产设备清单 序号 设备名称 规格 数量 一 沥青混凝土搅拌装置 1 沥青混凝土搅拌主机楼 BHL5000型，实际生产能力120t/h 1套 2 矿粉筒仓 50t/个 1个 3 沥青罐 50t 3个 4 重油罐 50t 1个 5 柴油罐 40t 1个 二 水泥稳定土拌和站 6 水泥稳定土拌和站 WBC750型，实际生产能力250t/h 1套 7 水泥筒仓 50t/个 2个 8 布袋除尘装置 / 1套 三 环保设施 9 烟气处理设备 重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附 1套 10 粉尘处理设备 布袋除尘装置 1套 11 雾炮机 / 2台 12 车辆清洗设施 含洗车废水处理、循环使用设备 1套 主要原辅材料见表1-5。 表1-5 项目主要原辅材料年用量 序号 原辅材料名称 用量 物料形态 备注 生产 原料 沥青 混凝土 （AC-13） 1 砂 9990t 颗粒状、料场堆放 外购 2 碎石 15660t 颗粒状、料场堆放 外购 3 矿粉 1350t 粉状、筒仓储存 外购 4 沥青 1377t 熔融状、罐装储存 外购 沥青 混凝土 （AC-16） 1 砂 5250t 颗粒状、料场堆放 外购 2 碎石 9000t 颗粒状、料场堆放 外购 3 矿粉 750t 粉状、筒仓储存 外购 4 沥青 675t 熔融状、罐装储存 外购 水泥 稳定土 1 砂 12500 颗粒状、料场堆放 外购 2 碎石 37500 颗粒状、料场堆放 外购 3 水泥 2500 粉状、筒仓储存 外购 4 水 2500 液体 河水 能源 1 电 70000kw·h / 市政电网 2 重油 273t 液体 外购 3 柴油 21.6t 液体 外购 水 1 水 1200m3 液体 桶装水/河水 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为新建，租用位于红原县安曲镇原有临时搅拌站场地，用地原为沥青搅拌站、现已拆除设备，不涉及原有污染情况。 用地情况现状照片（原有设备拆除前）如下： |

建设项目所在地自然环境简况                           (表二)

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、资源、植被等）： 1、地理位置 红原县地处青藏高原东部，位于四川省西北部、阿坝藏族羌族自治州中部，北与若尔盖县相接，东西与松潘、黑水、阿坝县相邻，南与马尔康县、理县相连，地理坐标北纬31°50 ′～33°22′，东经101°51′～103°23′，南距成都450公里，北距兰州640公里。红原县幅员8398.23平方公里，辖邛溪、刷经寺、安曲、瓦切、色地5个镇和麦洼、阿木、龙日、壤口、江茸、查尔玛6个乡，34个行政村，县人民政府驻地邛溪镇，县城海拔3504米。 本项目位于红原县安曲镇，项目地理位置见附图1，地理坐标为：102°26'13.18"东，32°45'28.70"北，项目外环境关系见附图2。 2、地形、地貌、土壤 红原县地势东南向西北倾斜。县境中部海拔4345米的查真梁子是县境南北山原与丘状高原的天然分野，是长江、黄河流域分水岭。南部鹧鸪山巍然屹立，梭磨河穿境而过，北部牛扼湖星罗棋布，白河自南向北蜿蜒流淌注入黄河。红原是长江、黄河上游的重要水源涵养地。 3、气候、气象 红原县呈大陆性高原寒温带季风气候，无明显四季界线，气候偏冷，春秋短促，长冬无夏，热量低，年平均气温1.4℃，极端最低气温-36℃，极端最高气温26.0℃，气温日较差平均16.3℃。光照充足，年均日照时数2158.7小时；多年平均降水量749.1毫米，80%集中在5～8月，名列阿坝州降水第三位。年均降雪日数76天。 4、水文 红原县境域分属长江、黄河两大水系。以查针梁子为分水岭，东南为长江水系大渡河流域，占红原县流域的21%，北部为黄河水系白河、黑河流域，占红原县流域面的79%。红原县境内沼泽面积240万亩，占红原县总面积的20%，水色呈茶褐色，不能饮用，多为软水。 （1）才部柯河：位于邛溪镇，流域面积146 平方公里，河流长度29 公里，多年平均径流1.37 立方米/秒；雨季河水浑浊，大肠杆菌超标，特别是地震后水量不稳定。 （2）色阿柯河：位于龙日乡流域面积106平方公里，河流长度30公里，多年平均径流1.03立方米。 （3）阿拉基沟：位于龙日乡，流域面积34 平方公里，河流长度12 公里，多年平均径流1.35 立方米/s，最枯流量为0.1 立方米/秒。 5、生物及自然资源 草场资源 红原县境内天然草场面积达1158.03万亩，占县境总面积的91.8%。其中，可利用优质草场面积达1120.83万亩。 生物资源 红原县境内植物有1000余种，其中药用植物有67科850余种，主要有红景天、松贝、虫草、雪莲花、甘松、秦艽、羌活、大黄、黄芪等；动物有200余种，主要有梅花鹿、马鹿、天鹅、盘羊、苏门羚、藏马鸡、猞猁、斑羚、喜马拉雅山旱獭、藏狐、灰毛兔、鹰、狼、豹、豺、林蛙、黄河条鳅、厚唇鱼、水獭、牦牛等。 矿产资源 红原县矿产主要有泥炭、黄金、砂石等种类。泥炭有矿床100余个，储量16亿立方米；黄金主要分布于刷经寺镇，储量约有100吨；此外，还有储量40万吨的褐煤及石灰岩矿。 项目所在区域人类活动频繁，不涉及珍稀生物栖息地和动植物自然保护区。

环境质量状况                                         （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1 项目所在地地表水质量现状 本项目废水主要为生活污水，经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，根据导则要求应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 根据《阿坝州环境状况公报（2018年）》水环境内容，2018年，全州32个河流监测断面，其中5个国控监测断面、2个省控监测断面水质均达到Ⅱ类标准；25个县控监测断面中有2个监测断面水质达到Ⅰ类标准，23个监测断面水质达到Ⅱ类标准。 嘉陵江青龙桥（九寨沟县流入甘肃省）、嘉陵江冻列乡（若尔盖县流入甘肃省）、黄河泽修村（若尔盖县流入甘肃省）、岷江映秀（汶川县流入成都市）、岷江新格乡松叽砂石场（小金县流入甘孜州）和马尔邦碉王山庄（金川县流入甘孜州）6个出州断面均达到Ⅱ类标准，水质达标率100%。2018年，全州岷江、嘉陵江、黄河3大水系水质总体优良，黄河流域3个断面，水质达标率100%；岷江流域22个断面，水质达标率100%；嘉陵江流域7个断面，水质达标率100%。 黄河流域全年水质无明显变化，水质状况保持优，水质达标率100%。 岷江流域小金县猛固桥断面水质达到Ⅰ类标准，水质状况有所好转。其余断面全年水质无明显变化，水质达标率100%。 嘉陵江流域，全年水质无明显变化，水质状况保持优，水质达标率100%。 故项目区域地表水环境质量状况较好。 2环境空气质量 本次环评引用阿坝州环境保护局发布的《2018年阿坝州环境状况公报》中的空气质量年平均数据。公报中大气环境如下： 城市空气：2018年，全州13个县（市）环境空气质量按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，全年环境空气质量平均达标率为98.6%，其中阿坝县、壤塘县、汶川县、茂县、若尔盖县、小金县、理县、红原县和松潘县达标率分别为97.5%、98.4%、95.6%、94.2%、99.2%、98.4%、98.9%、99.5%和99.7%，其余4个县（市）达标率均为100%。 二氧化硫：2018年，全州二氧化硫年均浓度为11微克每立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）二氧化硫年平均浓度达到一级标准的县城比例为100%。 二氧化氮：2018年，全州二氧化氮年均浓度为12微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）二氧化氮年平均浓度达到一级标准的县城比例为100%。 可吸入颗粒物：2018年，全州可吸入颗粒物年平均浓度为38微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）可吸入颗粒物的年均浓度达到一级标准的县城比例为61.5%，达到二级标准的县城占38.5%。 细颗粒物：2018年，全州细颗粒物年平均浓度为17微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。13个县（市）细颗粒物的年平均浓度达到一级标准的县城比例为38.5%，达到二级标准的县城比例为61.5%。 臭氧：2018年，全州臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度均值为118微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。13个县（市）臭氧最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度到达到一级标准的县城比例为7.7%，达到二级标准的县城比例为92.3%。 一氧化碳：2018年，全州一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度均值为1.4毫克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。13个县（市）一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度到达一级标准的县城比例为100%。 为了解项目区域大气质量现状，本次环评委托四川溯源环境监测有限公司对项目所在地的大气环境质量进行现状监测，监测情况如下： （1）监测点位布设 监测点布设情况见表3-1。 表3-1 大气环境现状监测点位 监测点 位置 1# 项目所在地 （2）监测项目 项目确定为SO2、NOx、TSP、苯并芘。 （3）监测周期及频率 SO2、NOx：连续监测7天，每天4次。TSP、苯并芘：连续监测7天。 （4）监测结果 监测结果见表3-2。 表3-2 大气污染物监测结果汇总表 单位：μg/m3 监测指标 监测时期 监测时段 项目所在地 SO2 2020.4.2 第一次 未检出 第二次 未检出 第三次 未检出 第四次 未检出 2020.4.3 第一次 未检出 第二次 未检出 第三次 未检出 第四次 未检出 2020.4.4 第一次 未检出 第二次 未检出 第三次 未检出 第四次 未检出 2020.4.5 第一次 未检出 第 次 未检出 第三次 未检出 第四次 未检出 2020.4.6 第 次 未检出 第二次 未检出 第三次 未检出 第四次 未检出 2020.4.7 第一次 未检出 第二次 未检出 第三次 未检出 第四次 未检出 2020.4.8 第一次 未检出 第二次 未检出 第三次 未检出 第四次 未检出 NOx 2020.4.2 第一次 18 第二次 29 第三次 20 第四次 24 2020.4.3 第一次 20 第二次 32 第三次 27 第四次 37 2020.4.4 第一次 15 第二次 33 第三次 32 第四次 24 2020.4.5 第一次 21 第二次 36 第三次 27 第四次 32 2020.4.6 第 次 20 第二次 36 第三次 36 第四次 34 2020.4.7 第一次 20 第二次 33 第三次 31 第四次 38 2020.4.8 第一次 21 第二次 29 第三次 30 第四次 37 TSP 2020.4.2 日均值 59 2020.4.3 64 2020.4.4 68 2020.4.5 61 2020.4.6 67 2020.4.7 69 2020.4.8 62 苯并芘 2020.4.2 日均值 ND 2020.4.3 3×10-7 2020.4.4 ND 2020.4.5 ND 2020.4.6 ND 2020.4.7 ND 2020.4.8 ND 从上表可以看出，项目拟建区域：SO2、NOx小时浓度均值和TSP和苯并芘的日均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目区域环境空气质量良好。 3声环境质量 为了解项目所在区域声学环境质量，本次环评委托四川溯源环境监测有限公司于2020年4月5日对项目所在地声环境质量进行监测，监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果 （单位：dB（A）） 测点编号 测点位置 2018年12月25日 昼间 夜间 1# 项目东面 46 43 2# 项目南面 46 43 3# 项目西侧 45 43 4# 项目北侧 45 43 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 60 50 由上表可以看出：区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量状况较好。 4地下水环境现状 项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》中的Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，故不需调查地下水环境质量现状。 5土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他”，属于Ⅲ类建设项目；项目占地规模为“小型”；项目用地为湿地、周边为湿地及白河，土壤环境敏感程度为“较敏感”，可不开展土壤环境影响评价工作。 项目用地范围内，表土已被去除，均铺碎石覆盖。 6生态环境质量现状 项目所在地为人类活动频繁区域，评价区内无重点保护动植物，且本项目租用原有热拌站闲置用地进行建设，故项目的建设对区域生态环境影响较小。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标 根据现场踏勘，项目周边主要为草地、白河和散居牧民。项目外环境关系情况见附图2。 1）大气环境质量 项目所在地为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级区域，以项目周边事业单位、居住人群为保护目标，主要保护评价范围内环境空气质量不因本项目的建设而发生改变。 2）水环境质量 本项目所在地地表水为白河，为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水域，因此水环境保护目标为白河，其水质不因本项目建设而改变其水体功能。 3）声环境质量 项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2类区域，以项目周围200m范围内的噪声敏感点为保护目标，保护项目所在地声学环境质量不因本项目的建设而改变。项目主要保护目标见表3-4。 3-4 主要环境保护目标系一览表 环境要素 环境保护对象 位 置 距 离 规模 环境功能 环境空气环境和声环境 牧民 项目东面 牧民 1户 《环境空气质量标准》二级标准 《声环境质量标准》2类标准 藏家乐 藏家乐 / 牧民 牧民 1户 牧民 牧民 1户 牧民 牧民 1户 牧民 项目南面 牧民 1户 地表水 白河 项目西面 相邻 / 《地表水环境质量标准》Ⅰ类

评价适用标准                                         （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目环境质量评价标准为： 1大气 SO2、NO2、PM2.5、PM10 、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准限值 项目 SO2（mg/m3） NO2（mg/m3） PM10（mg/m3） 环境质量标准限值 1小时平均 日平均 1小时平均 日平均 日平均 0.50 0.15 0.20 0.08 0.15 项目 CO（mg/m3） O3（mg/m3） PM2.5（mg/m3） 环境质量标准限值 1小时平均 日平均 1小时平均 日最大8小时平均 日平均 10 4 0.2 0.16 0.075 项目 BaP（μg/m3） - - - 环境质量标准限值 日均值 年均值 - - - 0.0025 0.001 - - - 2 地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水域标准。 主要标准值见表4-2。 表4-2 主要污染物标准限值 污染物 pH CODcr BOD5 NH3-N 石油类 总磷 DO Ⅰ类标准 6-9 ≤15 ≤3 ≤0.15 ≤0.05 ≤0.02 ≥7.5 注:除pH外，其它污染浓度单位为mg/L。 3 声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准为： 1废水 本项目废水主要为生活污水，经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放。 2 废气 执行《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》。 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准。 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 3 噪声 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。标准限值见表4-3。 表4-3建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 4 固体废物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目属于红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程搅拌站项目的配套项目，整体属于施工期，故不涉及总量指标。 |

建设项目工程分析                                 （表五）

工艺流程简述（图示）： 本项目为“红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程”的配套项目，整体属于施工期。根据该工程项目特点，为了便于描述，把本项目的前期安装阶段称为施工期，沥青混凝土和水泥稳定土的加工阶段称为营运期进行本项目环境影响产生因素分析。本项目从施工至投入使用的基本工艺流程如图5-1所示。 施工期：本项目施工期主要进行加工设备及环保设备设施的安装、建设施工，基本工序为：场内平整、设备安装工程。施工期工艺流程如下： 营运期：项目营运期沥青混凝土生产工艺流程见图5-2。 从图5-2可知，项目主要通过将原料砂、碎石、沥青、矿粉等原辅材料，加热搅拌生产沥青混凝土。 从图5-3可知，项目主要通过将原料砂、碎石、水泥、水等原辅材料，搅拌生产水泥稳定土。

主要产污工序： 1、建设施工期 本项目建设内容主要包括：沥青混凝土搅拌主机楼、水泥稳定土搅拌主机楼、粉料储存筒仓、砂、碎石原料库房、沥青及燃油储罐、办公及其他配套辅助设施，项目为临时搅拌站，站内不建设永久性建筑。 1.1污染工序 从图可知，施工期主要污染工序为： 1.1.1场地平整 包括土方（挖方、填方）与基础施工。 项目用地为原有临时搅拌站场地，施工时需对设备安装场地进行场地平整及设备基础的浇注。 1.1.2安装工程 主要为设备安装，施工过程主要为机械噪声、焊接烟气。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要为：建筑扬尘、施工期噪声、施工期民工生活污水和生活垃圾及建筑垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 1.2施工期污染简析 1.2.1施工废水 施工期废水为施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目内不涉及永久建筑，施工废水主要为设备及机械冲洗水、运输车辆清洗水等。施工废水经沉淀后循环使用。 （2）生活污水 本项目预计施工高峰期施工人员及工地管理人员约10人，工地不设食宿，食宿依托安曲镇。 工地生活污水按40L/人·d计，产生量约0.4m3/d，以排放系数0.85计，排放量约为0.34m3/d。生活污水经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放。 1.2.2扬尘 项目施工期扬尘来源为：建筑材料（钢材、少量的砂、石、水泥等）及设备运输进场、装卸及堆放工序及场地。 施工期扬尘污染造成大气中TSP增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：平整土地起尘量、施工渣土堆放起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 各工序产生的扬尘，具有量多、点多、面广的特点，为项目施工期的主要环境影响因素之一，为减小施工期对居民的影响，施工期应采取如下控制措施： ①施工过程中，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； ②在施工区出口放置防尘垫，对出场运输车辆进行水冲，减少出场车辆车轮带泥砂量和进出车辆在运输过程中的抛洒现象； ③定时对运输路线进行清扫；运输车辆出场时必须使用毡布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象； ④在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；建材堆放点要相对集中，放置规范，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； 项目施工时扬尘应按照《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》等文件要求进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响。 1.2.3施工废气 施工阶段，项目主要废气来源为汽车尾气、焊接烟气等。 汽车尾气 运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气，主要污染物是碳氢化合物、CO、NOx等，因此施工车辆应按规定方向进出，减少怠速行使，将尾气排放降到最低。 焊接烟气 项目施工过程中，设备安装及钢结构施工等工序有焊接烟气产生，其产生量较小。 1.2.4噪声 施工期噪声是本项目施工期主要的环境影响因子之一，工程主要噪声源为： 安装工程 该工序施工的设备、车辆种类较少，主要为运输车辆和吊车，主要运输车辆及声级值见表5-1。 表5-1 施工期交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度（dB(A)） 安装阶段 各种设备等 轻型载重卡车 75～80 根据现场踏勘，项目周边主要为草地、白河和散居牧民，距离最近牧民650m。施工期应采取如下控制措施以避免扰民： ①合理安排作业时间，禁止夜间施工、尽量避免午间施工，若确因施工需要必须在夜间施工的工序，需经有关部门批准同意，并办理相关手续； ②对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； ③材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，禁止汽车鸣笛，严禁夜间装卸材料； ④将现场固定噪声源相对集中，并尽量远离东面敏感点，缩小噪声影响范围； 1.2.5固体废物 项目施工期会产生建筑垃圾（弃渣）、生活垃圾等固体废物。 建筑垃圾主要来自施工作业，包括废金属、废弃装修物料等杂物，送指点建筑垃圾堆放场处置。 建设施工期间，施工人员约10人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾产生量为5kg/d，定期送安曲镇与当地生活垃圾一起处理。 2、营运期 2.1污染物产生位置 本项目营运期为沥青混凝土和水泥稳定土的生产。 原料运输方式：项目生产过程中原辅材料主要为砂、碎石、矿粉、水泥、沥青和燃油。生产所需砂、碎石经运输车辆运至公司后堆放在砂石原料仓；矿粉和水泥采用密闭的罐车运输到厂区，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到原料筒仓中储存；沥青采用密闭的罐车运输到厂区，用管将罐车的出料口与储罐的进料口连接，采用泵将罐车中的沥青输送到储罐中储存。重油及柴油经罐车运输到厂区，用管道将运输罐车的出口与储油罐连接，采用泵将罐车中的油输送到储罐中储存。 产品由汽车直接运送到施工场。 （一）沥青混凝土生产工艺 沥青混凝土生产工艺及产污流程如下图： 沥青混凝土生产工艺流程简述： （1）输送： 用装载机将不同规格的砂石料铲入对应的称量斗内；经由变频器控制的(变频器参数根据级配类型、产量和配合比事先设定)皮带给料机容积计量后，经由皮带机输送到干燥滚筒。 （2）骨料干燥筛分： 干燥滚筒以逆流加热的方式将砂石料烘干加热到一定的温度，（控制系统自动调节燃烧器的火焰大小），由于滚筒的转动，砂石料被筒内的叶片反复提升、落下，形成料帘，增强了换热效果，并且借助于滚筒的倾角，砂石料在加热的同时不断向前移动；从滚筒出口出来后，由热骨料提升机提起，卸入到热骨料筛分机中。 （3）搅拌： 通过筛分机将热骨料筛分成若干种规格，分别流进相对应的热料储仓中存储起来。按照设定的配比，不同规格的骨料按先小后大的次序分批投入石料计量仓内累加计量；同时沥青供给系统送来的热沥青和粉料供给系统送来的矿粉料，分别按设定的配比投入到各自的计量装置内计量。称重完毕后，依事先设定顺序投入到搅拌斗内进行强制搅拌。搅拌好的成品料直接卸到运料自卸卡车中，运往施工现场。 （二）水泥稳定土生产工艺 通过将原料砂、碎石、水泥、水等原辅材料，搅拌生产水泥稳定土。 水泥稳定土生产工艺流程简述： （1）称量、输送： 根据配比对各种原材料进行称量，称量及配料过程均通过微机控制系统控制。 堆放在原料仓的砂、碎石料用铲车运至砂石进料斗，通过进料斗配套的称量装置称量后由皮带输送装置提升至搅拌机；储存于筒仓中的水泥由筒仓底部自带的螺旋进料机输送至搅拌机；水通过泵定量填加到搅拌机内。 （2）搅拌： 进料完成后，对物料进行搅拌。搅拌好的成品料直接卸到运料自卸卡车中，运往施工现场。 2.2物料平衡 2.2.1 物料平衡 本项目营运期间沥青混凝土总产量42000t、小时加工能力为120t，水泥稳定土总产量50000t、小时加工能力为250t/h。沥青混凝土（AC-13C）、沥青混凝土（AC-16C）和水泥稳定土的生产物料平衡分别见表5-2、表5-3和表5-4。 表5-2 项目生产物料平衡表（沥青混凝土（AC-13C）） 物料进入（t/h） 物料输出（t/ ） 物料名称 数量 物料名称 数量 砂(0-4.75mm) 44.400 沥青混凝土（AC-13C） 124.473 碎石(4.75-9.5mm) 36.000 蒸发水分 1.140 碎石(9.5-13.2mm) 33.600 粉尘 0.504 矿粉 6.000 沥青搅拌烟气产生量 0.003 沥青 6.120 输入合计 126.120 输出合计 126.120 表5-3 项目生产物料平衡表（沥青混凝土（AC-16C）） 物料进入（t/h） 物料输出（t/h） 物料名称 数量 物料名称 数量 砂(0-4.75mm) 42.000 沥青混凝土（AC-16C） 123.777 碎石(4.75-9.5mm) 30.000 蒸发水分 1.140 碎石(9.5-16mm) 42.000 粉尘 0.480 矿粉 6.000 沥青搅拌烟气产生量 0.003 沥青 5.400 输入合计 125.400 输出合计 125.400 表5-4 项目生产物料平衡表（水泥稳定土） 物料进入（t/h） 物料输出（t/h） 物料名称 数量 物 名 数量 砂(0-4.75mm) 62.500 水泥稳定土 274.997 碎石(5-16mm) 87.500 粉尘 0.003 碎石(16-31.5mm) 100.000 水泥 12.500 水 12.500 输入合计 275.000 输出合计 275.000 2.2.2 水平衡 本项目用水主要为生产用水、抑尘洒水、地面和车辆清洗水补水及员工生活用水。 本项目车辆清洗水经处理后循环使用，不外排，仅根据损耗补水。劳动定员8人，用水按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）所制定的各项用水定额并经类比分析其预测水量见表5-5。 表5-5 项目日用水量情况估算一览表 项目 单位 数量 用水定额 用水量m3/d 生产用水 / / / 100.000 员工生活用水 人 8 80L/人·d 0.640 车辆清洗及地面冲洗水补水 / / / 2.880 喷雾用水 / / / 44.351 用水量合计 147.871 m3/d 2.3污染因素分析与治理措施 2.3.1 废水 项目营运期间用水主要为生产用水、洗车用水、抑尘洒水及员工生活用水，项目用水量见表5-5，水平衡见图5-7。 （1）生产废水 项目生产用水全部进入产品；抑尘洒水全部蒸发损失；生产废水主要为地面冲洗及洗车废水，其水质含有大量泥沙，主要污染物为SS。车辆经车辆清洗设施清洗后出场，车辆清洗水经沉淀、过滤后，重复使用，定期添加新水，无外排废水。 （2）生活污水 项目生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放。生活污水产生情况见表5-6。 表5-6 营运期生活污水产生情况 废水性质 SS CODCr BOD5 NH3－N 总磷 浓度（mg/L） 100 400 200 35 5 产生量（kg/d） 0.054 0.216 0.108 0.019 0.003 《污水综合排放标准》三级标准 400 500 300 45 / 废水量 0.54m3/d 2.3.2废气 本项目营运期大气污染物主要为粉尘、沥青烟气和燃油废气，粉尘来源为生产过程堆场起尘、运输扬尘、矿粉筒仓呼吸粉尘、烘干和搅拌粉尘；沥青罐呼吸孔封闭，无呼吸废气产生，储油罐安装一次回收装置，呼吸阀关闭，无呼吸废气产生。沥青烟气来源于沥青搅拌过程中废气、卸料口废气；燃油废气来源于沥青储罐保温加热燃烧和搅拌系统干燥筒加热燃烧废气。 （1）堆场及运输起尘 项目砂石原料存放于原料仓中，在堆放、装载及运输过程中产生的扬尘较小，其粉尘产生率约为装卸量的0.001%，项目最大装卸量按砂、碎石原料用量的2倍计算，即364t/h，故粉尘产生量约为7.28kg/h。 为降低粉尘排放量，防止扬尘污染，故本项目应采取如下措施： ① 将原料堆场封闭设置； ②设置雾炮机在上下物料时或天气干燥时，对堆场及物料喷雾、防止起尘； ③出场车辆经清洗池清洗后再进入道路等措施，进一步减少出场车辆车轮带泥砂量和进出车辆在运输过程中的抛洒现象。 采取上述措施后，粉尘去除率可达到99%，排放量为0.0728kg/h。 （2）矿粉、水泥筒仓粉尘 本项目矿粉、水泥采用筒仓储存，筒仓呼吸孔粉尘仅在筒仓进料时产生。进料送风量600m3/h，粉尘产生浓度4000mg/m3，则筒仓呼吸孔粉尘产生量约为2.4kg/h，通过筒仓顶部配套设置的布袋除尘装置处理后由筒仓顶部排放，布袋除尘装置的除尘效率不低于99.5%，则筒仓粉尘排放速率约为0.012kg/h，粉尘排放浓度20mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 （3）沥青混凝土搅拌废气 ①砂石料烘干粉尘及燃油废气 项目砂石烘干会产生粉尘，粉尘产生量约为砂和矿粉用量的1%，则烘干粉尘产生量约为504kg/h，经管道引至烟气处理设备（“重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附”工艺）处理后由25m高排气筒排放，项目烘干筒全密闭设置，粉尘收集率为100%，除尘装置除尘效率约为99.8%，则烘干过程粉尘排放速率约为1.008kg/h，项目风机风量为27200m3/h，则烘干粉尘排放浓度为37.059mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 根据搅拌楼设计参数资料，烘干加热过程中小时用油量约为6.5kg，根据《工业源产排污系数手册》（2010修订），SO2产污系数为3.8kg/t(含硫量S=0.2），NOx产污系数为3.6kg/t，烟尘产污系数为3.28kg/t，项目燃油废气经烟气处理设备（“重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附”工艺）处理后由25m高排气筒排放，除尘装置除尘效率约为99.8%，则项目燃油废气中SO2排放速率为2.964kg/h ，NOx排放速率为2.808kg/h，烟尘排放速率为0.005kg/h。项目风机风量为27200m3/h，则SO2排放浓度为108.97mg/m3 ，NOx排放浓度为103.24mg/m3，烟尘排放浓度为0.188mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 ②沥青烟气 项目沥青搅拌仓废气主要为沥青烟气，产生量约为沥青用量的0.05%，则项目沥青混凝土搅拌斗沥青烟气产生量约为3.06kg/h，经管道引至烟气处理设备（“重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附”工艺）处理，沥青烟气去除率不低于95%，处理后由25m高排气筒排放；其中搅拌过程产生的沥青烟约占95%，卸料阶段产生的沥青烟约占5%。 搅拌过程为全封闭、废气收集率为100%。 卸料阶段拟将卸料口四周封闭，卸料口上方设集气罩，卸料废气与搅拌楼沥青烟气一起处理，运输车辆在装载时应处于相对密闭的空间内，即卸料区在车辆的上方及左右两侧均封闭，车辆前后侧设置电动卷帘门，在车辆进入后、卸料前关闭前后卷帘门，在卸料完成后车辆驶出前开启卷帘门；采取上述措施后，卸料阶段废气收集率为98%。 经处理后，沥青烟气有组织排放速率为0.153kg/h、无组织排放速率为0.00306 kg/h。 根据《工业生产中有害物质手册》和《有机化合物污染化学》，每吨石油沥青在加热过程中可产生苯并[a]芘气体为0.10~0.15g，本项目取0.10g，则沥青烟中苯并[a]芘产生量为0.612g/h，经烟气处理设备处理后，有组织排放速率为3.06×10-5kg/h、无组织排放速率为0.0612×10-5kg/h。 沥青烟及苯并[a]芘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中的二级标准要求。 （4）水泥稳定土搅拌废气 水泥稳定土搅拌过程中，会产生少量粉尘，产生率约为原料投加量的0.001%，则粉尘产生量约为2.75kg/h。 拟将水泥稳定土搅拌楼四周封闭，卸料口上方设集气罩，卸料废气与搅拌楼废气一起处理，运输车辆在装载时应处于相对密闭的空间内，即卸料区在车辆的上方及左右两侧均封闭，车辆前后侧设置电动卷帘门，在车辆进入后、卸料前关闭前后卷帘门，在卸料完成后车辆驶出前开启卷帘门；采取上述措施后，废气收集率为99%。 废气引至粉尘处理设备（布袋除尘装置）处理，除尘装置去除效率为99%，则粉尘有组织排放速率为0.0272 kg/h、无组织排放速率为0.0275 kg/h。粉尘处理设备风量为5000m3/h，则粉尘排放浓度为5.445mg/m3，经15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 （5）沥青储罐燃油废气 项目沥青储罐采用柴油作为燃料，根据业主经验，储罐小时用油量约为30kg，根据《工业源产排污系数手册》（2010修订），项目柴油燃烧过程中SO2产生速率为0.057kg/h(含硫量S=0.1），排放浓度为106.72mg/m3，NOx产生速率为0.11kg/h，排放浓度为206.13mg/m3，烟尘排放速率为0.008kg/h，排放浓度为14.60mg/m3，经15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准。 项目营运期废气污染物产生位置见下表： 表5-7 项目废气产生及排放情况汇总表 序号 废气种类 产生速率 处理措施 排放速率 1 砂、石原料堆场及运输车辆起尘 7.28kg/h 喷雾降尘、堆场四面封闭、车辆清洗。 0.0728kg/h 2 粉料筒仓粉尘 2.4kg/h 经布袋除尘装置除尘后排放。 0.012kg/h 3 烘干粉尘 504kg/h 引至烟气处理设备（“重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附”工艺）处理后由25m高排气筒排放。 1.008kg/h 4 烘干炉 燃油废气 SO2 2.964kg/h 2.964kg/h NOx 2.808kg/h 2.808kg/h 颗粒物 2.558kg/h 0.005kg/h 5 有 织沥青烟气 沥青烟 3.06kg/h 0.153kg/h 苯并[a]芘 0.612g/h 3.06×10-5kg/h 6 无组织沥青烟气 沥青烟 0.00306 kg/h 0.00306 kg/h 苯并[a]芘 0.0612×10-5kg/h 0.0612×10-5kg/h 7 水泥稳定土搅拌废气 有组织粉尘 2.75kg/h 引至粉尘处理设备（布袋除尘装置）处理后，经15m高排气筒排放 0.0272 kg/h 无组织粉尘 0.0275 kg/h 8 沥青储罐燃油废气 SO2 0.057kg/h 经15m高排气筒排放。 0.057kg/h NOx 0.11kg/h 0.11kg/h 颗粒物 0.008kg/h 0.008kg/h 2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于装载机、搅拌机、物料传输装置等设备运行过程产生的噪声及运输车辆噪声。 项目主要产噪设备、车辆的噪声源强及随距离衰减的情况见下表5-8。 表5-8 主要噪声源噪声预测结果表 序 号 强噪 声源 预测距离（m） 备注 1 10 15 20 30 50 75 100 150 200 500 单一 声源 状态 1 装载机 85 65 61 59 55 52 47 45 41 39 31 2 搅拌机 90 70 66 64 60 56 52 50 46 44 36 3 振动筛分机 90 70 66 64 60 56 52 50 46 44 36 4 大型载重汽车 88 68 64 62 58 54 50 48 44 42 34 5 等效源强 105 85 81 79 75 71 67 65 61 59 51 从表中可看出，项目单一噪声源分贝范围在85~90dB，在自由声场衰减情况的前提下，昼间将对50m范围内、夜间将对200范围内形成噪声影响。项目产噪设备较多，且源强较高，在不采取噪声防治措施的情况下，噪声通过约200m左右的距离衰减，其贡献值低于60 dB(A)，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准中昼间要求，通过约500m左右的距离衰减，可以低于50 dB(A) ，可满足2类标准中夜间要求；即项目噪声昼间影响范围约200m，夜间影响范围约500m。 为确保项目噪声达标排放，降低噪声对周边环境的影响，本项目拟采取如下措施：仅在昼间生产，若确因施工需要必须在夜间生产，需经有关部门批准同意，并办理相关手续；尽量将搅拌楼、输送带等高噪声设备设置在场地中间；车辆噪声采取加强车辆管理、禁鸣喇叭、控制行车路线和运输时间等措施。采取上述措施后，噪声经距离衰减后，可做到达标排放，不会对周围环境形成噪声污染。 本项目噪声产生具体情况及治理措施见表5-9。 表5-9 项目噪声产生及治理情况 序号 产噪源 源强[dB（A）] 产生位置 处理措施 1 装载机 85 原料运输 禁止鸣笛。 2 搅拌机 90 搅拌楼 控制生产时间，合理布局、距离衰减。 3 大型载重汽车 88 原料成品运输 采取加强车辆管理、禁鸣喇叭、控制行车路线和运输时间等措施，距离衰减及建筑隔声。 2.3.4 固体废物 项目固体废弃物主要为收集的粉尘、废活性炭、生活垃圾等。 （1）收集的粉尘 项目布袋除尘装置收集的粉尘主要为骨料中的泥沙，产生量约为176t/a，作为一般建筑垃圾运至建渣堆场堆放。 （2）废活性炭 项目活性炭吸附装置会产生废活性炭，整个营运期废活性炭产生量约为2.0t，更换后交由有资质的危废处置单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，则项目生活垃圾产生量约为1.6kg/d，通过分类收集，可回收物交由废品收购站回收再利用，不可利用部分由城市环卫部门定期清运。 表5-10 项目固体废物产生及治理情况 序号 种类 产生量 产生位置 处置方式 1 收集的粉尘 176t 废气处理装置 作为一般建筑垃圾运至建渣堆场堆放。 2 废活性炭 2.0t 废气处理装置 交由有资质的危废处置单位处置。 3 生活垃圾 1.6kg/d 办公生活区 通过分类收集，可回收物交由废品收购站回收再利用，不可利用部分由城市环卫部门定期清运。 3.平面布置合理性分析 根据建设单位提供的项目总平面布置图，项目入口设置在东南侧、临现有道路；项目最西侧设置为砂石料堆放区，场地中间设置沥青混凝土搅拌装置和水泥稳定土搅拌装置，南侧设置办公区，东侧靠车辆出入口设置地磅和车辆清洗区。 本项目生产区和办公生活区域分区，总平面布置从环保角度而言合理可行。项目总平面布置图见附图4。

项目主要污染物产生及预计排放情况                     （表六）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 原料堆场及动力扬尘 | - | 7.28kg/h | - | 0.0728kg/h |
|  |  | 粉料筒仓粉尘 | 4000 mg/m3 | 2.4kg/h | 20 mg/m3 | 0.012kg/h |
|  |  | 烘干粉尘 | 18529 mg/m3 | 504kg/h | 37.059mg/m3 | 1.008kg/h |
|  |  | 烘干炉 燃油废气 | SO2 | 108.97mg/m3 | 2.964kg/h | 108.97mg/m3 | 2.964kg/h |
|  |  |  | NOx | 103.24mg/m3 | 2.808kg/h | 103.24mg/m3 | 2.808kg/h |
|  |  |  | 颗粒物 | 94.04mg/m3 | 2.808kg/h | 0.19mg/m3 | 0.005kg/h |
|  |  | 有组织沥青烟气 | 沥青烟 | / | 3.06kg/h | / | 0.153kg/h |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | / | 0.612g/h | / | 3.06×10-5kg/h |
|  |  | 无组织沥青烟气 | 沥青烟 | / | 0.00306 kg/h | / | 0.00306 kg/h |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | / | 0.0612×10-5kg/h | / | 0.0612×10-5kg/h |
|  |  | 水泥稳定土搅拌废气 | 有组织粉尘 | / | 2.75kg/h | / | 0.0272 kg/h |
|  |  |  | 无组织粉尘 | / |  | / | 0.0275 kg/h |
|  |  | 沥青储罐燃油废气 | SO2 | 106.72 mg/m3 | 0.057kg/h | 106.72 mg/m3 | 0.057kg/h |
|  |  |  | NOx | 206.14mg/m3 | 0.11kg/h | 206.14mg/m3 | 0.11kg/h |
|  |  |  | 颗粒物 | 14.60mg/m3 | 0.008kg/h | 14.60mg/m3 | 0.008kg/h |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生产废水 | 项目生产废水主要为车辆清洗水，重复利用，不外排。 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 0.54m3/d | 0.54m3/d |
|  |  |  | CODCr | 400mg/L | 0.216kg/d | 生活污水经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放 |
|  |  |  | NH3－N | 35mg/L | 0.019kg/d |  |
|  |  |  | 总磷 | 5mg/L | 0.003kg/d |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 收集粉尘 | ---- | 176t | 作为一般建筑垃圾运至建渣堆场堆放。 |
|  |  | 废活性炭 | ---- | 2.0t | 交由有资质的危废处置单位处置。 |
|  |  | 生活垃圾 | ---- | 1.6kg/d | 可回收物交由废品收购站回收，不可利用部分由环卫部门定期清运。 |
| 噪声 | 营运期 | 生产设备噪声、运输车辆 | 主要噪声源为装载机、拌合站、运输车辆、物料传输装置生产过程中生产的噪声。 通过合理安排生产时间、距离衰减、控制车辆鸣笛等措施后噪声可做到达标排放。 |
| 生态 | 项目所在地为人类活动频繁区域，评价区内无重点保护动植物，且本项目租用原有热拌站闲置用地进行建设，故项目的建设对区域生态环境影响较小。 |

环境影响分析                                     （表七）

施工期对环境的影响分析： 本项目为“红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程”的配套项目，整体属于施工期，建设内容主要包括：沥青混凝土搅拌主机楼、水泥稳定土搅拌主机楼、粉料储存筒仓、砂、碎石原料库房、沥青及燃油储罐、办公及其他配套辅助设施，项目为临时搅拌站，站内不建设永久性建筑。根据该工程项目特点，为了便于描述，把本项目的前期安装阶段称为施工期，沥青混凝土和水泥稳定土的加工阶段称为生产期进行本项目环境影响产生因素分析。 本项目施工期间对周围环境产生的影响是暂时的，也是多方面的，包括噪声、废气、扬尘、施工废水、建筑垃圾等。项目施工建设期主要污染源为施工作业产生的施工扬尘等施工期大气污染物，施工废水等施工期水污染物，各种施工机械噪声以及施工人员生活垃圾和建筑垃圾等施工固废。 施工期对环境的影响主要表现在： 1、施工废水环境影响分析 施工期废水主要为设备冲洗水及出场车辆清洗用水、以及生活污水。 施工废水部分包括设备及机械冲洗水、运输车辆清洗和道路冲洗水等，经沉淀处理后循环使用。 施工场地产生的生活污水经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放。 经采取上述措施后，项目产生的废水不会对周边水环境造成不利影响。 2、施工废气环境影响分析 施工期产生的扬尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工材料的运输及装卸车辆将给道路沿线和施工场地带来的扬尘污染。扬尘在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。 为降低扬尘产生量，保护大气环境，应采取如下措施防尘： ①施工过程中，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； ②在施工区出口放置防尘垫，对出场运输车辆进行水冲，减少出场车辆车轮带泥砂量和进出车辆在运输过程中的抛洒现象； ③定时对运输路线进行清扫；运输车辆出场时必须使用毡布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象； ④在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；建材堆放点要相对集中，放置规范，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； 因此，采取以上治理措施后本项目施工期废气对周边环境不会造成明显影响。 3、施工噪声环境影响分析 施工期主要为安装工程，施工的设备、车辆种类较少，主要为运输车辆和吊车。项目在施工期采取的噪声防治措施如下： ①合理安排作业时间，禁止夜间施工、尽量避免午间施工，若确因施工需要必须在夜间施工的工序，需经有关部门批准同意，并办理相关手续； ②对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； ③材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，禁止汽车鸣笛，严禁夜间装卸材料； ④将现场固定噪声源相对集中，并尽量远离东面敏感点，缩小噪声影响范围； 通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，不会对声环境质量产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 项目施工期会产生建筑垃圾（弃渣）和生活垃圾等固体废物。 项目建筑垃圾进行规范堆放、及时清运至城建部门指定的地点。生活垃圾分类收集后统一堆放，定期送安曲镇与当地生活垃圾一起处理。 通过采取以上措施，不会对周围环境造成影响。 5、施工环境管理简要分析 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。

营运期对环境影响分析： 项目产生的污染物主要是：生活污水、粉尘、沥青烟气、燃油废气、设备噪声、废活性炭、生活垃圾等。 本项目各环境要素评价等级见表7-1。 表7-1 评价等级汇总表 序号 类型 判定依据 评价等级 1 地表水环境 生产废水不排放，生活污水间接排放 三级B 2 地下水环境 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站”和“60、砼结构构件制造、商品混凝土加工” 地下水环境影响评价项目类别为IV类；IV类建设项目、不开展地下水环境影响评价 不评价 3 大气环境 1%＜Pmax＜10% 二级 4 声环境 位于声环境功能区为GB3096规定的2类地区 二级 5 土壤环境 制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他，Ⅲ类建设项目；占地规模为“小型”；土壤环境敏感程度为“较敏感”。可不开展土壤环境影响评价。 不评价 6 生态环境 面积≤2km2，一般区域 三级 7 风险影响 风险潜势为Ⅰ 简单分析 本项目对环境的影响分析如下： 1、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目无生产废水排放，生活污水经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放，评价等级为三级B，因此从以下方面对项目水环境影响进行分析： （1）废水处理措施 项目抑尘洒水全部蒸发损失，生产废水主要为洗车废水，其水质含有大量泥沙，主要污染物为SS。车辆经车辆清洗设施清洗后出场，车辆清洗水经沉淀、过滤后，重复使用，定期添加新水，无外排废水。 项目废水为生活污水，产生量约为0.54m3/d，经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标后排入白河。 （2）污水处理设施环境可行性分析 红原县城市生活污水处理厂位于县城邛溪镇北面，白河右岸，项目分期建设，其中：一期于2017年7月投入运行，设计处理规模2500m3/d；二期2019年11月投入试运行，设计处理规模2500m3/d。项目经两期建设后，设计处理规模5000m3/d。服务范围为红原县邛溪镇、绿色产业园区生活污水及生产废水的混合废水，园区生产废水占比小于30%；主体工艺采用氧化沟工艺，处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标后排入白河。目前，其处理能力尚有富余，能够接纳本项目废水。 本项目废水为生活污水，污染物主要为悬浮物、COD和氨氮，可生化性好，经预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，可满足污水处理厂进水水质要求。本项目不在市政污水管网收集范围内，因此，项目内拟建旱厕及集水池，用于收集项目污水，定期采用罐车运到红原县城市生活污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标后排入白河。 综上，项目废水不会对周围水环境造成影响。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610—2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不进行地下水环境影响评价。 根据工程分析，沥青储存罐、油罐、搅拌罐如防治措施不当，会对地下水产生污染，为防止地下水环境污染，必须采取有效的工程措施对地面进行防渗处理，为此项目在建设过程中必须做到： （1）为保证本项目正常运行，采取了源头控制和分区防渗的措施。沥青储存罐区及油罐区应进行地面防渗和修建围堰，搅拌楼地面防渗；应按照要求进行防渗处理，使一般防渗单元等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 （2）物料输送时为防止管道破裂、滴漏对地下水造成影响，应该：①加强管道的巡查，发现滴漏及时维修，对腐蚀严重的管道及早更换，防止物料滴漏；②发现液态物料泄漏后应及早清除受污染的土壤，并将其无害化；③对于常温下为固态的物料，发现滴漏后应及时清理，并除去表土。 （3）固体废弃物应及时清运，避免因降水导致固体废弃物中有害成份渗出污染地表水和地下水。 本项目无生产废水外排，生活污水经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放，同时，在严格执行以上地下水污染防治预防措施的基础上，本项目的建设不会对项目所在地及区域地下水水质产生明显影响。 3、大气环境影响分析 项目营运期主要废气为粉尘、沥青烟气和燃油废气。 项目砂、石原料堆场及运输起尘通过喷雾降尘、堆场四面封闭、车辆冲洗等措施降尘；粉料筒仓粉尘经布袋除尘装置除尘后经筒仓顶排气口排放；砂石烘干粉尘、燃油废气及沥青搅拌烟气经管道引至烟气处理设备，采用“重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附”工艺处理后由25m高排气筒排放；水泥稳定土搅拌楼四周封闭，废气引至粉尘处理设备，采用布袋除尘装置处理后，经15m高排气筒排放；沥青储罐燃油废气经15m高排气筒排放；各类废气均可做到达标排放，对周围大气环境影响较小。 3.1 评价因子 综合考虑环境质量标准、污染物排放速率及其有毒有害特征，本次评价选取SO2、NOx、颗粒物、苯并芘作为评价因子。 3.2 污染源评价标准 评价因子执行的评价标准见下表： 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物 1h平均 900 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） SO2 1h平均 500 NOx 1h平均 250 苯并芘 24h平均 0.0025 3.3 预测参数 估算模型参数表见表7-3，有组织大气污染源参数见表7-4，无组织大气污染源参数见表7-5。 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 26.0 最低环境温度/℃ -36.0 土地利用类型 湿地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 根据工程分析，正常情况下大气污染源排放情况见下表。 表7-4 正常情况下大气污染源排放情况表 序号 类型 污染源名称 排放参数 源强（kg/h） 源高(m) 内径 (m) 温度 (℃) 烟气量 (Nm3/h) 出口速率 (m/s) 颗粒物 SO2 NOx 苯并芘 G1 点源 沥青搅拌楼废气排口 25 0.7 80 27200 19.63 1.008 2.964 2.808 0.0000306 G2 点源 水稳搅拌楼废气排口 15 0.3 20 5000 19.65 0.0272 / / / G3 点源 沥青储罐燃油废气 15 0.2 100 534 6.45 0.008 0.057 0.11 / 表7-5 项目主要面源污染物调查参数表 序号 名称 面源长度 m 面源宽度m 面源有效排放高度h 年排放小时数h 排放 工况 污染物排放速率Kg/h 颗粒物 苯并芘 G4 沥青混凝土卸料 127 100 6 350 正常 / 0.000000612 G5 厂区车辆及堆场扬尘 127 100 6 550 正常 0.1003 / 根据工程特性，项目遇特殊情况可马上停止生产，无非正常排放情况发生。 3.4预测结果 根据《环境影响评价技术导则》HJ 2.2-2018中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式如下： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 C0i一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值。 评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对于的D10%，D10%为污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离。当同一项目有多个（含2个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表7-6 评价工作等级 评价工作等级 评价工作等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%＜Pmax＜10% 三级 Pmax<1% 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式，预测结果见表7-7至表7-11。 表7-7 正常工况沥青混凝土搅拌楼排气筒污染物有组织排放估算模式计算结果表 最大落地浓度距源下风向距离,m SO2 NOx 颗粒物 苯并芘 浓度 mg/m3 占标率 % 浓度 mg/m3 占标率 % 浓度 mg/m3 占标率 % 浓度 ug/m3 占标率% 533 0.0177 3.55 0.0168 8.40 0.006 0.67 0.000183 2.44 D10% 0 0 0 0 评价等级 二级 二级 三级 二级 表7-8 正常工况储罐燃油废气排气筒污染物有组织排放估算模式计算结果表 最大落地浓度距源下风向距离,m SO2 NOx 颗粒物 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 58 0.00322 0.64 0.00622 3.11 0.000452 0.05 D10% 0 0 0 评价等级 三级 二级 三级 表7-9正常工况水泥稳定土搅拌楼废气排气筒污染物有组织排放估算模式计算结果表 最大落地浓度距源下风向距离,m 颗粒物 浓度mg/m3 占标率% 217 0.00223 0.25 D10% 0 评价等级 三级 表7-10 正常工况沥青混凝土卸料口无组织排放估算模式计算结果表 最大落地浓度距源下风向距离,m 苯并芘 浓度ug/m3 占标率% 231 0.000330 4.40 D10% 0 评价等级 二级 表7-11 正常工况厂区无组织排放估算模式计算结果表 距源下风向距离,m 颗粒物 浓度mg/m3 占标率% 231 0.0541 6.01 D10% 0 评价等级 二级 根据以上估算模型计算结果，占标率最大的为NOx，其PMAX为8.4%，出现在下风向533m处。据此判定本项目大气环境影响评价等级为二级评价，评价范围边长取5km。项目废气能够达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，不会对周围环境产生影响。 3.5大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则》HJ 2.2-2018中关于大气环境防护距离方法，结合项目无组织排放情况确定计算参数，具体见表7-12。 表7-12 大气环境防护距离计算参数 参数名称 参数值 产品卸料口 沥青混凝土生产厂区 面源有效高度 6m 6m 面源宽度 100m 100m 面源长度 127m 127m 排放速率 苯并芘0.0612×10-5kg/h 颗粒物0.1003kg/h 大气环境防护距离 无超标点 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离。” 根据大气预测结果，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此不需要设置大气环境防护距离。 3.6临时卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/hr； Cm－污染物的标准浓度限值，mg//m3； L －卫生防护距离，m； r －生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－计算系数，从GB/T 3840-91表5卫生防护距离计算系数中查取。 红原县近年来平均风速3.0m/s，计算结果如下。 根据计算结果，苯并芘的卫生防护距离为1.252m，粉尘的卫生防护距离为1.815m，根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91），本项目粉尘的卫生防护距离设定为以厂界为起点，周边半径50m的范围，苯并[a]芘的卫生防护距离设定为以沥青混凝土生产区域边界为起点，周边半径50m的范围，则本项目卫生防护距离为以厂界为起点，周边半径100m的范围（见附图6）。项目卫生防护距离范围内无敏感点。 3.7大气主要污染物排放量核算 项目生产期有组织污染物排放量及无组织污染物排放量核算结果如下： 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表 序 号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率 kg/h 核算年排放量 t/a 1 G1沥青搅拌楼废气排口 颗粒物 37.25 1.013 0.3546 SO2 108.97 2.964 1.0374 NOx 103.24 2.808 0.9828 苯并芘 / 0.0000306 1.070×10-5 2 G2水稳搅拌楼废气排口 颗粒物 5.445 0.0272 0.0054 33 G3沥青储罐燃油废气 颗粒物 106.72 0.057 0.0056 SO2 206.14 0.11 0.0410 NOx 14.60 0.008 0.0793 有组织排放合计 颗粒物 0.366 SO2 1.078 NOx 1.062 苯并芘 1.070×10-5 表7-14 大气污染物无组织排放量核算表 序 号 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量 t/a 标准名称 浓度限值 1 G4 沥青 混凝土 卸料 苯并芘 将卸料口四周封闭，卸料口上方设集气罩，卸料废气与搅拌楼沥青烟气一起处理，运输车辆在装载时应处于相对密闭的空间内，即卸料区在车辆的上方及左右两侧均封闭，车辆前后侧设置电动卷帘门，在车辆进入后、卸料前关闭前后卷帘门，在卸料完成后车辆驶出前开启卷帘门 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 0.008μg/m3 2.142×10-7 2 G5 堆场与 装卸运输 颗粒物 将原料堆场封闭设置；设置雾炮机在上下物料时或天气干燥时，对堆场及物料喷雾、防止起尘；出场车辆经清洗池清洗后再进入道路等措施，进一步减少出场车辆车轮带泥砂量和进出车辆在运输过程中的抛洒现象。 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 1.0mg/m3 0.055 无组织排放总计 无组织排放总计 苯并芘 2.142×10-7 颗粒物 0.055 区域拟被替代污染源及同类污染源调查 本项目为临时沥青搅拌站，营运周期约为1年，1年后搅拌站拆除，区域内无被替代污染源，不存在同类污染物的在建、拟建项目。 综上，项目废气可做到达标排放，不会对周边环境造成污染影响。 4、声学环境影响分析 本项目噪声源主要为设备运行噪声和运输噪声。 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》“建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3～5 dB(A) [含 5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。” 本项目所在地为GB3096-2008规定的2类区域，周边200m范围内无住宅区等声环境敏感点，按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的声环境评价工作等级划分方法，本次环评声环境影响评价等级定为二级。 （2）声环境影响分析 本项目单一设备噪声一般在85-90dB(A)之间，通过合理布局，搅拌站及高噪声设备设置于场地中间，远离东面敏感点，合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；强化行车管理制度，规范厂内车辆行驶路线，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；加强装卸料管理；合理安排生产时间等措施降低噪声。 综上，项目仅在昼间运营，采取相应防治措施后，可做到达标排放，不会对周围敏感点产生影响，声环境影响可接受。 5、固体废物环境影响分析 项目建成营运后，固体废物为收集粉尘、废活性炭和生活垃圾等。 项目除尘装置收集的粉尘作为一般建筑垃圾运至建筑垃圾堆放点堆放；废活性炭属于危险废物，更换后交由有资质的危废处置单位处置；生活垃圾产生量1.6kg/d，分类收集，可回收物交由废品收购站回收再利用，不可利用部分交由城市环卫系统清运至生活垃圾填埋场。 通过采取以上处理措施，项目固体废物均得到有效的处置，不会形成二次污染。 6、土壤环境影响分析 本项目为沥青混凝土搅拌站项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他”，属于Ⅲ类建设项目。项目占地规模为“小型”；项目用地为湿地、周边为湿地及白河，50m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为“较敏感”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态环境影响分析 本项目位于一般区域，占地面积约1.27公顷（12666.73m2）。根据《环境影响评价技术导则生态影响（试行）》（HJ19—2011）表1生态影响评价工作等级划分表，本项目为三级评价。 表7-15 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性 工程占地（含水域）范围 面积≥20km2 或长度≥100km 面积2~20km2 或长度50~100km 面积≤2km2 或长度≤50km 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级 本项目位于一般区域，设置于红原县安曲镇原有临时搅拌站场地内，不新增占地，项目用地范围内，表土已被去除，均铺碎石覆盖。 项目评价范围内未发现国家重点保护野生动植物，生态敏感程度低，本项目建成不会对生态环境造成明显影响。 8、环境风险分析 8.1评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中附录B 重点关注的危险物质及临界量 “381 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500 t”，本项目重油、柴油及沥青总储存量约为240t，Q＜1。根据附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 8.2环境敏感目标概况 根据现场踏勘，项目周边主要为草地、白河和散居牧民。 8.3环境风险识别 本项目无生产废水排放，产生的污染物主要为废气和噪声；储存有沥青、重油、柴油。 8.4环境风险分析 在生产、储运过程中，由于生产设备、工艺的原因，人为的或不可抗拒的原因，导致废气超标排放和沥青、重油、柴油泄漏及火灾。 8.5环境风险防范措施及应急要求 （1）、罐区设置围堰。 在沥青、重油及柴油储罐区设置收集围堰，围堰容积应可满足储罐泄漏储存量。对围堰内应选择抗高温的耐热材料进行处理，以避免被沥青损坏，导致泄漏。当发生储罐泄漏时，关闭围堰，及时关闭导热炉，关闭热源，使泄漏沥青及时凝固，避免沥青外泄。并对污染区域采取相应的处理措施。 （2）、项目沥青使用区及沥青、重油、柴油储存罐区应进行地面重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s，建议采用环氧树脂作为防渗材料。 （3）、生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。 （4）、将罐区置于阴凉通风处，并列为重点防范区。罐区周均设防护围堰（围堰内设置内沟，围堰为现浇钢筋混凝土结构）、消防栓及安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷针和自动报警装置； （5）、沥青、重油、柴油发生火灾时采用的灭活方法主要为雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，不能直接用水喷。根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的有关要求，项目应设置半固定式泡沫灭火系统。 （6）、加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行24小时执班制制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解决不安全因素； 采取以上措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 8.6分析结论 在加强对各类风险的管理，做到以上管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 表7-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 红原县G248线兰马路、G347线南德路 公路大中修工程搅拌站项目 建设地点 四川省 阿坝州 红原县 红原县安曲镇 地理坐标 经度 102°26'13.18"东 纬度 32°45'28.70"北 主要危险物质及分布 / 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 具体见本表第8.3、8.4小节“环境风险识别及分析” 风险防范措施要求 见本表第8.5 填表说明（列出项目相关信息及评价说明：） 表7-17 风险防范措施一览表 序号 风险防范措施 投资估算（万元） 1 项目总平面布置和消防设施应严格按照《建级筑设计防火规范》及《建筑灭火器配置设计规范》布设。 计入总投资 2 配备一定的应急消防器材，如报警器、淋浴和清洗装置、面罩或供气的呼吸器、灭火剂等 2.0 9.环境管理简要分析 本项目建设单位应强化环境管理，建立噪声、污水、固废、大气等相应的环境管理制度，且应有专人分管环境保护工作，赋予其执行职能和必须的权力，保证项目环保设施的正常运行，关心并积极听取可能受项目环境影响的单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果         （表八）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 营运期 | 堆场及运输起尘 | 喷雾降尘、骨料堆场四面封闭、车辆清洗。 |
|  |  | 粉料筒仓粉尘 | 经布袋除尘装置除尘后排放。 |
|  |  | 烘干粉尘及燃油废气 | 引至烟气处理设备（“重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附”工艺）处理后由25m高排气筒排放。 卸料口四周封闭，卸料口上方设集气罩，卸料废气与搅拌楼沥青烟气一起处理，运输车辆在装载时应处于相对密闭的空间内，即卸料区在车辆的上方及左右两侧均封闭，车辆前后侧设置电动卷帘门，在车辆进入后、卸料前关闭前后卷帘门，在卸料完成后车辆驶出前开启卷帘门 |
|  |  | 沥青烟气 |  |
|  |  | 水泥稳定土搅拌废气 | 引至粉尘处理设备（布袋除尘装置）处理后，经15m高排气筒排放 四周封闭，卸料口上方设集气罩，卸料废气与搅拌楼废气一起处理，运输车辆在装载时应处于相对密闭的空间内，即卸料区在车辆的上方及左右两侧均封闭，车辆前后侧设置电动卷帘门，在车辆进入后、卸料前关闭前后卷帘门，在卸料完成后车辆驶出前开启卷帘门 |
|  |  | 沥青储罐燃油废气 | 经15m高排气筒排放。 |
| 水污 染物 | 营运期 | 洗车废水 | 重复利用，不外排，定期补水 |
|  |  | 抑尘洒水 | 全部蒸发损失。 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放 |
| 固体 废物 | 营运期 | 废活性炭 | 交由有资质的危废处置单位处置。 |
|  |  | 收集粉尘 | 作为一般建筑垃圾运至建渣堆场堆放。 |
|  |  | 生活垃圾 | 可回收利用的回收利用，不可回收利用的由环卫部门定期清运。 |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 主要噪声源为装载机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置生产过程中生产的噪声。 通过合理安排生产时间、加强装卸料管理、控制车辆鸣笛及距离衰减等措施后噪声可做到达标排放。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于一般区域，设置于红原县安曲镇原有临时搅拌站场地内，不新增占地，项目用地范围内，表土已被去除，均铺碎石覆盖。 项目评价范围内未发现国家重点保护野生动植物，生态敏感程度低，本项目建成不会对生态环境造成明显影响。 |
| 其他 | 工程项目环保投资估算一览表 本项目环保投资估算为57.8万元，环保措施及投资清单见表8-1。 表8-1 环保措施及投资一览表 项目 内 容 投资（万元） 废水治理 旱厕及集水池 用于生活污水收集。 0.5 废气治理 烟气处理设备 1套，用于处理沥青搅拌站烟气；风机风量为27200m3/h，采用“重力除尘+布袋除尘+活性炭吸附”工艺，25m高排气筒 30 粉尘处理设备 1套，用于处理水泥稳定土搅拌站产生的粉尘；风机风量为27200m3/h，布袋除尘装置，设15m高排气筒排放 5 场地打围 场地四周打围，设置喷雾装置 5 原料仓封闭 砂石原料堆场四面封闭； 5 搅拌楼局部封闭 搅拌楼局部封闭、传输带加罩 2 雾炮机 2台 1 车辆清洗设施 1套，含清洗废水收集、处理 5 噪声治理 选择低噪设备、加强维护保养。 0.2 固废处置 塑料桶：若干个，用于生活垃圾暂存。 0.1 地下水及 土壤防治 沥青、重油、柴油储罐区打围、地面防渗 4 合 计 57.8 本项目投资500万元，环保投资57.8万元，占总投资的11.56%，其中环保投资主要用于营运期沥青烟气、粉尘等治理，符合本项目的特点。 |

结论及建议                                         （表九）

评价结论： 根据阿坝藏族羌族自治州公路管理局对全州普通国省干线公路大中修工程计划安排，2020年度，阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局将进行“红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程”（下称“大中修工程”）的实施，共维修23.874公里，其中：G248线兰马路龙日乡尕玛村查针梁子至壤口乡壤口村俄么塘花海段公路中修工程整治路段长度11.913 公里，路基宽8.5~10m，共分为二段（K833+743 ~ K842+000、K843+000 ~ K846+656 ）；G347线安曲镇阿坝交叉路口至哈拉玛村海子山段大修工程，起于安曲镇阿坝交叉路口（K2892+039），止于安曲镇哈拉玛村海子山( K2904+000)，全长11.961 公里，路基宽7.5~8.5m。 结合道路大中修工程实际需要，需设置一处临时搅拌站为工程提供沥青混凝土和水泥稳定土，为此，阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局在大中修工程沿线及周边选址对比后，拟选择在红原县安曲镇原有临时搅拌站场地内进行本次“红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程搅拌站项目”的建设。 项目总投资500万元，占地面积约12666.73m2，建设内容包括：安装生产能力120t/h的沥青混凝土搅拌装置1套和250t/h的水泥稳定土拌合站1套，并配套设置砂、石原料库房、水泥筒仓，以及沥青、重油、柴油储罐。根据“大中修工程”工程量核算，本项目总生产沥青混凝土约42000t和水泥稳定土约50000t，全部用于大中修工程施工，不对外销售。项目劳动定员8人，加工时段为2020年8月~2020年11月，项目采用一班制，每班工作8h，大中修工程施工结束后即拆除本项目所有设备，并对项目用地进行恢复。 经过本环境影响评价形成对结论如下： 一、产业政策及规划符合性 本项目进行沥青混凝土和水泥稳定土的生产，根据《促进产业结构调整暂行规定》及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修正），属于允许类，项目符合相关产业政策。 阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局在大中修工程沿线及周边进行了拟选址场地调查及比选，在临近施工路段、尽量减少新增占地、尽量远离居民等原则下进行了比选，拟选址于G248线+650距公路600米右侧——红原县安曲镇原有沥青搅拌站场地（原设备已全部拆除、场地未完全恢复）。项目用地取得了红原县林业和草原局出具的《关于国道248线和国道347线公路大中修工程拌合站建设用地涉及林地、基本草原、自然保护区和湿地情况的复函》（红林草函[2020]93号），“经我局核实，所提供的范围不属于林地、基本草原、自然保护区，但属于湿地，若需占用，请按照相关程序办理征占手续”。阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局与尼格里签订了租赁协议，租赁场12666.73m2用于本项目建设，并出具了《关于确定国道248线和国道347线公路大中修工程拌合站临时建设用地的函》（红路函[2020]13号），经安曲镇人民政府确认“经镇村核实，建站所涉及草场为尼格里牧户草场，现双方协商、达成共识，同意使用该场地建站。” 项目利用原有沥青搅拌站用地，不新增占地，距离施工道路较近、运距短，外环境关系较简单、无明显环境制约因素，因此本项目选址较合理。 二、环境质量现状 （1）地表水 项目所在区域白河能满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅰ类水域标准要求，水质较好。 （2）大气环境 根据《阿坝州2018年环境质量公报》，本项目所在区域为达标区。环境质量现状监测结果表明，项目所在地大气环境质量较好。 （3）声环境质量 项目所在区域声学环境质量较好，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 三、污染治理措施的有效性 废水：车辆冲洗废水重复利用，不外排；生活污水经旱厕收集后，定期运至红原县城市生活污水处理厂处理达标后排放，不会对地表水造成影响。 废气：项目砂、石原料堆场及运输起尘通过喷雾降尘、堆场四面封闭、车辆冲洗等措施降尘；粉料筒仓粉尘经布袋除尘装置除尘后经筒仓顶排气口排放；沥青搅拌烟气经管道引至重力除尘装置+布袋除尘装置处理后再经沥青过滤网和活性炭吸附装置处理后由25m高排气筒排放；卸料口沥青烟气采取将卸料口四周封闭，卸料口上方设集气罩，卸料废气与搅拌楼沥青烟气一起处理经管道抽至重力除尘装置+布袋除尘装置处理后再经沥青过滤网+活性炭吸附后由25m高排气筒排放；烘干炉粉尘经重力除尘+布袋除尘后由25m高排气筒排放，烘干炉燃油废气经重力除尘+布袋除尘装置处理后由25m高排气筒排放；沥青储罐燃油废气经15m高排气筒排放；各类废气均可做到达标排放，对周围大气环境影响较小。项目无组织排放废气，拟以厂区边界划定100m的卫生防护距离，该区域范围内无环境敏感目标。故各类废气均可做到达标排放，对周围大气环境影响较小。 噪声：项目设备集中设置在项目东侧，距离敏感点较远，通过距离衰减等措施；车辆噪声采取加强车辆管理、禁鸣喇叭、控制行车路线和运输时间等管理措施，项目噪声可以做到达标排放，不会对外环境造成影响。 固体废物：项目除尘装置收集的粉尘作为一般建筑垃圾运至建筑垃圾堆放点堆放，废活性炭属于危险废物，更换后交由有资质的危废处置单位处置；生活垃圾分类收集，可回收物交由废品收购站回收再利用，不可利用部分交由城市环卫系统清运至生活垃圾填埋场。项目固体废物均得到有效的处置，不会形成二次污染。 评价认为，项目采取的环境保护措施经济上可行、技术上合理有效。 四、总量控制 本项目属于红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程搅拌站项目的配套项目，整体属于施工期，故不涉及总量指标。 五、环境影响评价结论 综上所述，阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局拟租用位于红原县安曲镇原临时沥青搅拌站用地进行的红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程搅拌站项目的建设，建设符合国家产业政策，本项目是为红原县G248线兰马路、G347线南德路公路大中修工程搅拌站项目配套的临时搅拌站，营运周期短，项目废水、废气、噪声及固体废物治理措施后可做到达标排放，不会改变周边环境质量功能，因此，项目对拟建地的环境影响可接受。

环境保护对策及建议 （1）项目应指派专人不定期进行运输沿线的路面清理工作，保障运输沿线的清洁，减少扬尘。 （2）强化环保设施的管理和维护，确保稳定达到废水零排放，废气、噪声达标排放。 （3）项目用地应按照相关程序办理征占手续、取得主管部门同意，使用到期后，该拌合站所有权人应按相关法律法规完善其环保手续，或拆除该装置，并进行迹地恢复。 （4）项目应加强设备维修，保证废气处理效率，做到达标排放，避免粉尘、沥青烟气异味影响周边群众。 （5）项目沥青、重油、柴油储存应符合安全要求。

注 释 一、报告表附有以下附件、附图： 附件 附件1-1 四川省交通运输厅关于国道248线中修工程的批复 附件1-2 四川省交通运输厅关于国道347线大修工程的批复 附件2 红原县林业和草原局关于项目用的复函 附件3 用地租赁协议 附件4 监测报告 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系及监测布点图 附图3 项目边长5km大气环境评价范围图 附图4 项目总平面布置图 附图5 项目分区防渗图 附图6 项目临时卫生防护距离图

# Text boxes

生产设施安装

环保设施安装

验 收

交付使用

施工期

营运期

图5-1 施工期工艺流程框图

砂、碎石

称量斗

皮带输送

干燥滚筒

热骨料筛分

骨料称量

搅拌

计量

沥青储罐

加热

柴油

成品仓

运输车

称量

矿粉

重力+布袋除尘

外排

收集粉尘填埋

图5-2  沥青混凝土生产工艺流程图

重油

加热

砂、碎石

称量斗

皮带输送

搅拌

成品料传输

成品仓

运输车外运

图5-3  水泥稳定土生产工艺流程图

水泥

计量

计量

水

场地平整

设备安装

配套工程

噪声

扬尘、废气

施工废水

生活污水

声学环境

大气环境

运污水处理厂

旱厕

循环使用

沉淀处理

图5-4  项目施工工艺流程图

砂、碎石

称量斗

皮带输送

干燥滚筒

热骨料筛分

骨料称量

搅拌

称量

沥青罐

燃烧加热

柴油加热

成品仓

运输罐车

称量

矿粉

除尘装置

外排

粉尘填埋

图5-5  沥青混凝土生产工艺及产污流程图

重油

粉尘

粉尘

沥青烟气

燃油废气

沥青烟气

砂、碎石

称量斗

皮带输送

搅拌

成品料传输

成品仓

运输车外运

图5-6  水泥稳定土生产工艺及产污流程图

水泥

计量

计量

水

粉尘

粉尘

粉尘

生活用水

0.64

0.10

0.54

图5-7  水量平衡图

单位：m3/d

/

旱厕

污水处理厂

147.871

2.88损耗、蒸发

0.54

车辆冲洗

2.88

.40

清洗池重复利用

抑尘洒水

44.351

.40

44.351

生产用水

100

100